## Slide 1
BUILD STATUS · OPERATOR CONSOLE
2026 · DEFENSA
Tello Swarm
Búsqueda autónoma coordinada con A* y evasión de obstáculos.
MULTI-DRONE
A*
MQTT BRIDGE
OBSTACLE AVOID
3D SAFETY
MARC RODRÍGUEZ FRANCO
Projecte de Drons · Universitat Politècnica de Catalunya — AEROS
BUILD STATUS · MULTI-DRONE SWARM · 01 / 09 · PORTADA

## Slide 2
02
/ 09
MISIÓN — ESCALAR A ENJAMBRE
De un dron solo (Searching Tello) a 4 drones coordinados.
01
MULTI-DRONE
Hasta 4 drones
Locales (Real o Fake) + Remotos via MQTT
Tarjetas independientes con controles propios
Mapa zenital unificado con colores por slot
02
CONVERGENCIA
El que encuentra es el ancla
target_found_at se propaga a toda la flota
Los demás navegan hacia esa posición
Si se libera (HOME o LAND), reanudan búsqueda
03
NAV SEGURA
Esquivar + no chocar
A* sobre grafo de visibilidad para obstáculos
Separación 3D por nombre: alpha↑, delta↓
Return to Home directo con A*
BUILD STATUS · MULTI-DRONE SWARM · 02 / 09 · OBJETIVOS

## Slide 3
03
/ 09
ARQUITECTURA EN CAPAS
4 capas + bridge MQTT opcional. Decoupling estricto para testear aisladamente.
LAYER 01
UI
Tkinter · Tarjetas · Mapa zenital · Event consumer
LAYER 02
MISSION
rotation_iteration · converge_to · return_to_origin · _astar_visibility
LAYER 03
FLEET
DroneState · DroneTracker · target_found_at · obstacles · event queue
LAYER 04
DRONE
DroneInterface · RealTello · FakeTello · RemoteTello
MQTT BRIDGE — opcional
Sincroniza flota entre PCs
PC₁ ⇄ broker ⇄ PC₂
Topics sincronizados:
drone/<id>/pose
drone/<id>/status
drone/<id>/found
obstacle (bidireccional)
hello (handshake)
PYTHON 3.10 · TKINTER · DJITELLOPY · YOLOV8 · PAHO-MQTT · OPENCV
BUILD STATUS · MULTI-DRONE SWARM · 03 / 09 · ARQUITECTURA

## Slide 4
04
/ 09
DETECCIÓN — REUTILIZACIÓN + 5-FRAME CONFIRM
Selección por webcam (Arnau) → reportada al vuelo del dron real.
1. SELECCIÓN · detection.py
Webcam del portátil
bottle 0.87
[37/50]
YOLOv8n · COCO 80 clases
Excluye "person"
Confirma con 50 frames consecutivos
Umbral confianza 0.6
2. VUELO · mission_v2.py
Cámara del dron real + YOLO en bucle
TARGET bottle [4/5] conf=0.91
>> bottle 0.91
Sólo se resalta el TARGET (caja roja gruesa)
Otros objetos: borde gris fino (menos ruido visual)
5 frames consecutivos antes de reportar (anti falsos +)
VIDEO · 01
📹 YOUTUBE
YOLOV8N · COCO 80 · CONF 0.5 · 5-FRAME CONFIRM
BUILD STATUS · MULTI-DRONE SWARM · 04 / 09 · DETECCIÓN

## Slide 5
05
/ 09
BÚSQUEDA · ROTATION ITERATION · 4 DIRECCIONES
spread_headings reparte 0°/90°/180°/270° y cada dron explora su cuadrante.
ORIGEN
ALPHA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
MAPA ZENITAL · simulación 4 fakes
rotation_iteration · por dron
while in SEARCHING:
sweep: cw 30° → ccw 60° → cw 30°
if obstacle ahead:
rotate cw 90°
else:
move_forward 75 cm
if YOLO detects target ≥5 frames:
report_target_found(self)
if other found:
switch to CONVERGING → A*
⚙ Net rotación 0° · el dron mantiene su heading inicial
SWEEP · FORWARD 75 · OBSTACLE GUARD · 5-FRAME YOLO
BUILD STATUS · MULTI-DRONE SWARM · 05 / 09 · BÚSQUEDA

## Slide 6
06
/ 09
CONVERGENCIA · VISIBILITY GRAPH + A*
Cuando un dron detecta, los demás navegan a su posición esquivando muros.
VISIBILITY GRAPH · ruta A* sobre muros
ALPHA · FOUND
BRAVO · CONVERGING
3 NIVELES DE FALLBACK
A
NORMAL
Clearance 20 cm en todo el grafo. Ruta más holgada. PREFERIDO.
B
REDUCIDA
Clearance 5 cm en todo el grafo. Para huecos estrechos.
C
ESCAPE
Aristas al START sin buffer (solo no-cruzar). Dron pegado a muro.
VIDEO · 02
📹 YOUTUBE
VISIBILITY GRAPH · A* · 3-LEVEL FALLBACK · RETRY EVERY 3S
BUILD STATUS · MULTI-DRONE SWARM · 06 / 09 · CONVERGENCIA

## Slide 7
07
/ 09
SEGURIDAD 3D + RETURN TO HOME
Criterio por letras (alpha↑ delta↓) + RTH directo con A*.
CAPAS POR NOMBRE · vista lateral
Cada dron a una altura distinta → 0 colisiones verticales
SUELO
ALPHA
250 cm
BRAVO
200 cm
CHARLIE
150 cm
DELTA
100 cm
RETURN TO HOME · vista cenital
Ruta directa al origen (A*), esquivando obstáculos
HOME
DRONE
VIDEO · 03
📹 YOUTUBE
BY-NAME LAYERING · VERTICAL_SAFETY 50CM · DIRECT A* RTH
BUILD STATUS · MULTI-DRONE SWARM · 07 / 09 · SEGURIDAD + RTH

## Slide 8
08
/ 09
COMPORTAMIENTO · TABLA DE CASOS
Cómo reacciona el dron ante distintas situaciones de obstáculos.
SITUACIÓN
RESPUESTA DEL SISTEMA
NIVEL
Camino libre
Línea recta directa
—
1 muro entre medias
Rodeo con 1 waypoint perpendicular
Nivel A
Laberinto multi-muro
A* multi-hop sobre grafo visibilidad
Nivel A
Hueco estrecho
A* con clearance reducida (5 cm)
Nivel B
Dron pegado a pared
Escape mode: salida sin buffer
Nivel C
Completamente encerrado
Hover + log de aviso, NO atraviesa
Stop
Otro dron en el path
Ajuste altitud determinista por nombre
3D
AVOID OBSTACLE · ESCAPE MODE · BY-NAME SAFETY · HOVER ON FAIL
BUILD STATUS · MULTI-DRONE SWARM · 08 / 09 · COMPORTAMIENTOS

## Slide 9
09
/ 09
CIERRE · LOGROS · LÍMITS · FUTURO
Funciona como enjambre coordinado en simulación; con dron real, dead-reckoning limita escalado.
4 / 4
DRONES SIMULTÁNEOS
Convergencia + RTH + A* + 3D safety
ACHIEVED
Enjambre de 4 drones
A* visibility graph
RTH directo + atajo home
Capas por nombre (alpha↑)
MQTT bridge multi-PC
Pose editable en runtime
Pan + zoom-to-cursor map
TELLO LIMITS
Sin GPS / odometría XY
Dead-reckoning drift acumulativo
Comandos discretos (cw/move)
FoV de cámara limitado
Rotaciones imprecisas
Latencia SDK ~2s/comando
Solo EDU/TT en multi-PC
FUTURE / REAL-WORLD
Kalman filter (visión + IMU)
Tracking externo (OptiTrack)
Algoritmos de exploración (frontier)
Búsqueda indoor post-sismo
Mapeo de almacenes
Inspección de naves industriales
Pase a ROS2 + Gazebo
MARC R. · 2026
Gracias
PREGUNTAS · COMENTARIOS
github.com/<tu-usuario>/tello-swarm
BUILD STATUS · MULTI-DRONE · DEFENSA · 2026
BUILD STATUS · MULTI-DRONE SWARM · 09 / 09 · CIERRE